## Slide 1: Embedded Software (MicroC/OS-II: 2)
MicroC/OS-II: 스케줄러 이해하기

## Slide 2: Outline
Overview
O(1) Scheduler Data Structure

## Slide 3: Overview
목적
  Microc/os II O(1) 스케줄러 이해하기
    Ready Queue에 있는 Task중 우선순위가 가장 높은(숫자가 가장 낮은) Task를 O(1)에 구하는 스케줄러

## Slide 4
구체적으로, 다음의 data structure 이해하기
  Data structure
    OSRdyGrp
      Bit indicating group
    OSRdyTbl[]
      8 task in the same group
    OSMapTbl[]
      Array used for bit mask
    OSUnMapTbl[]
      Array used to search the highest priority in ready list
  (os_core.c 참조)
INT8U
(= unsigned integer 8bit)

## Slide 5
비트맵
index | Bit mask
0 | 00000001
1 | 00000010
2 | 00000100
3 | 00001000
4 | 00010000
5 | 00100000
6 | 01000000
7 | 10000000
OSMapTbl[]
INT8U const OSUnMapTbl[] = {
0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0
};
    OSUnMapTbl[]
( = BIT(X) )
( 0x68) 0110 1000
( 0xE4) 1110 0100
    0x00 ~ 0xFF 1인 Bit 중에서 minimum Bit

## Slide 6
Binary | Hexadecimal
OSRdyGrp
OSRdyTbl[8]
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[0] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[1] | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
[2] | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16
[3] | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24
[4] | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32
[5] | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40
[6] | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48
[7] | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
첫 시간에 배웠다시피 MicroC/OS2에서는
Task 우선순위가 0~63까지 가능하다
0~63을 8*8 배열로 표현하면
왼쪽과 같이 표현할 수 있다.
이 때 숫자 26은 [3][2]로 표현할 수 있고
이는 26/8=3(소수점 제거), 26%8=2로
구할 수 있다.
준비 되었는지 아닌지 0 또는 1이므로 1bit로
표현 가능하며 이를 2차원배열 대신
8bit형 1차원 배열로 표현한다.

## Slide 7
Binary | Hexadecimal
Create 4 tasks (36  23  19  30)
OSRdyGrp
OSRdyTbl[8]
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
 | Bit mask
0 | 00000001
1 | 00000010
2 | 00000100
3 | 00001000
4 | 00010000
5 | 00100000
6 | 01000000
7 | 10000000
Priority: 36
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
O |  |  | y | = | 4 | x | = | 4
OSMapTbl[8]

## Slide 8
Binary | Hexadecimal
Create 4 tasks (36  23  19  30)
OSRdyGrp
OSRdyTbl[8]
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[4] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0x10
0x00
0x00
0x00
0x00
0x10
0x00
0x00
0x00
 | Bit mask
0 | 00000001
1 | 00000010
2 | 00000100
3 | 00001000
4 | 00010000
5 | 00100000
6 | 01000000
7 | 10000000
Priority: 36
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
O |  |  | y | = | 4 | x | = | 4
OSMapTbl[8]

## Slide 9
Binary | Hexadecimal
Create 4 tasks (36  23  19  30)
OSRdyGrp
OSRdyTbl[8]
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[4] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0x14
0x00
0x00
0x80
0x00
0x10
0x00
0x00
0x00
 | Bit mask
0 | 00000001
1 | 00000010
2 | 00000100
3 | 00001000
4 | 00010000
5 | 00100000
6 | 01000000
7 | 10000000
Priority: 23
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
O |  |  | y | = | 2 | x | = | 7
OSMapTbl[8]

## Slide 10
Binary | Hexadecimal
Create 4 tasks (36  23  19  30)
OSRdyGrp
OSRdyTbl[8]
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[4] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0x14
0x00
0x00
0x88
0x00
0x10
0x00
0x00
0x00
 | Bit mask
0 | 00000001
1 | 00000010
2 | 00000100
3 | 00001000
4 | 00010000
5 | 00100000
6 | 01000000
7 | 10000000
Priority: 19
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
O |  |  | y | = | 2 | x | = | 3
OSMapTbl[8]

## Slide 11
Binary | Hexadecimal
Create 4 tasks (36  23  19  30)
OSRdyGrp
OSRdyTbl[8]
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[3] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[4] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0x1C
0x00
0x00
0x88
0x40
0x10
0x00
0x00
0x00
 | Bit mask
0 | 00000001
1 | 00000010
2 | 00000100
3 | 00001000
4 | 00010000
5 | 00100000
6 | 01000000
7 | 10000000
Priority: 30
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
O |  |  | y | = | 3 | x | = | 6
OSMapTbl[8]

## Slide 12
Binary | Hexadecimal
Find the minimum number ( = The highest priority)
OSRdyGrp
OSRdyTbl[8]
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[3] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[4] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0x1C
0x00
0x00
0x88
0x40
0x10
0x00
0x00
0x00
OSRdyGrp = 0x1C
INT8U const OSUnMapTbl[] = {
0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0
};
OSUnMapTbl[0x1C] = 2

## Slide 13
Binary | Hexadecimal
Find the minimum number ( = The highest priority)
OSRdyGrp
OSRdyTbl[8]
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[3] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[4] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0x1C
0x00
0x00
0x88
0x40
0x10
0x00
0x00
0x00
OSRdyTbl[2] = 0x88
INT8U const OSUnMapTbl[] = {
0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0
};
OSUnMapTbl[0x88] = 3

## Slide 14
Binary | Hexadecimal
OSRdyGrp
OSRdyTbl[8]
Priority: 23(8) = 19(10)
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
O |  |  | y | = | 2 | x | = | 3
Find the minimum number ( = The highest priority)
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[3] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[4] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0x1C
0x00
0x00
0x88
0x40
0x10
0x00
0x00
0x00
Create 4 tasks (36  23  19  30)
<Hint>
To understand task scheduler, It’s good to see OS_CORE.C

## Slide 15: Assignments
I-Class에 다음 슬라이드의 과제 제출
제출 파일
  소스 코드(EX1.C) - Mandatory + Optional
  보고서(.docx 또는 .pdf)
  실행 결과 화면 캡쳐
  You have to capture and submit the screen on your report
파일명
  3주차_학번_이름(압축하여 하나의 파일로 제출)
제출 기한
  다음주 수요일 자정까지

## Slide 16: What to do ? (Mandatory)
1개의 태스크 생성.
임의로 4개의 숫자 (0 ~63 중 1개의 숫자) 를 생성하고, 그 중 제일 작은 숫자를 반드시 스케줄러의 OSRdyGrp, OSRdyTbl[] OSMapTbl[] 과 OSUnMapTbl[] 4가지 자료구조를 사용해서 구함.
  단순히 4개의 숫자를 직접 비교하는 방법 사용시 과제 점수를 부여하지 않음
final이라는 변수에 저장된 값보다 작은 숫자가 구해질 경우 색깔을 칠하고 final 값을 갱신.
위의 과정을 final에 0이 대입될때까지 반복하되 칠하는 숫자를 다음과 같이 바꿀 것.
  Red-> Blue -> Green -> Brown -> Red …
색칠 과정을 확인 가능하도록 과정을 최소 3회 이상 반복. 단, 각 반복마다 칠해지는 색상 순서는 유지할 것.

## Slide 17: 배열 초기화 INT8U myRdyTbl[8];
1) 반복문으로 초기화
  for(i=0;i<8;i++) myRdyTbl[i]=0;
2) memset 함수로 초기화 (header <string.h> 추가)
  memset(시작 주소, x값{0x00~0xFF}, 배열 size); 처음 주소부터 size만큼의 바이트를 x값으로 초기화하는 함수
  예제 : memset(myRdyTbl,{0 or 0x00}, sizeof(myRdyTbl));
0x00
0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00

## Slide 18
Task
OSRdyGrp, OSRdyTbl[] OSMapTbl[] OSUnMapTbl[]
랜덤 생성 30,24,17,20
int final=64;
if(minValue<final) {
red->blue->green->brown->red …
minValue=17
OSTimeDly(200);
if(final==0)
final=64;
final 에 minValue 값 대입
}
초기화
LOOP
가장 작은 수 찾기

## Slide 19
20
25
14
17
12
8
2
0
64
64
20

## Slide 20: Assignment example
Randomly create 4 numbers
final value has
been changed
When final value is changed to 0, reset and repeat the process
Pick the smallest number among them
I iterated 4 times to show it visually
DON’T COPY AND PASTE THIS IMAGE ON YOUR REPORT!

## Slide 21: Optional work
Task
OSRdyGrp, OSRdyTbl[] OSMapTbl[] OSUnMapTbl[]
랜덤 생성 30,24,17,20
int final=0;
if(temp>final) {
red->blue->green->brown->red …
temp=30
OSTimeDlyHMSM(0,0,0,200);
if(final==63)
final=0;
final 에 temp 값 대입
}
초기화
LOOP
가장 큰 수 찾기

## Slide 22: Optional
OSUnMapTbl의 의미를 이해하고 이를 변형하여 OSMaxUnMapTbl을 구현하세요
INT8U const OSUnMapTbl[] = {
0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0
};
OSRdyGrp
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0x16