## Slide 1: Embedded Software (bit-wise operations)
Fall, 2017

## Slide 2: Introduce
Embedded Real-time System Lab
  한황제
  연구실 위치 : 하이테크 1110호
  이메일 주소 : iny27@naver.com
질문
  I-Class 질의응답 이용
  연구실 방문
    방문 시 사전 약속 필수 (이메일)

## Slide 3: Outline
Overview
Bit operators
Bit manipulation
Programming exercise (과제)
  If you cannot finish this within 2 hours, you need to write programs as your homework.

## Slide 4: Overview
수업 목표
  비트 연산을 통해 레지스터의 상태를 관리할 수 있도록 함
비트 조작은 Low level 프로그래밍에 주로 사용 됨
  Device drivers 작성
  Pixel-level graphic programming
응용 프로그래머의 경우 일반적으로 잘 쓰이질 않으나, 시스템 프로그래머의 경우 비트 연산을 능숙하게 잘 다룰 줄 알아야함

## Slide 5
Hex and binary(16진법과 2진법)
  16진수를 2진수로 표현하면 다음과 같다.
  0 ~ 9 , A ~ F (10 ~ 15)
    0: 0000
    1: 0001
    9: 1001
    A: 1010 (10)
    F: 1111 (15)
  0xAF: 10101111
  0xBA: 10111010
  0x1AAF: 0001 1010 1010 1111

## Slide 6: Bit operators
Bit operators
Operator | Meaning
& | Bitwise AND
¦ | Bitwise OR
^ | Bitwise exclusive OR
~ | Complement
<< | Shift left
>> | Shift right

## Slide 7
Bitwise AND operator (&)
Bitwise OR operator ( | )
Bit1 | Bit2 | Bit1 & Bit2
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Bit1 | Bit2 | Bit1 ¦ Bit2
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 8
Bitwise Exclusive OR (^)
Ones complement ( ~ )
Bit1 | Bit2 | Bit1 ^ Bit2
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Bit | ~Bit
0 | 1
1 | 0

## Slide 9
Left and right shift operator (<< , >>)
e.g.
(c << 1 ) = (0x1C << 1) = 0x38 00011100 => 00111000
(c >> 2 ) = (0x1C >> 2) = 0x07 00011100 => 00000111
 | c = 0x1C | 00011100
c << 1 | (c << 1) = 0x38 | 00111000
c >> 2 | (c >> 2) = 0x07 | 00000111

## Slide 10
Bit values
Bit | Binary Value | Hex Constant
7 | 10000000 | 0x80
6 | 01000000 | 0x40
5 | 00100000 | 0x20
4 | 00010000 | 0x10
3 | 00001000 | 0x08
2 | 00000100 | 0x04
1 | 00000010 | 0x02
0 | 00000001 | 0x01

## Slide 11
Bitmask Macro : 매크로 함수로 자주 사용되는 비트마스크 함수 정의
#define BIT(X) (1<<(X))
#define TIMER_COMPLETE BIT(7)
Bitmask:
비트 연산자와 함께 자주 사용되는 상수를 정의
e.g. #define TIMER_COMPLETE (0x80)
1000 0000 =
0x80

## Slide 12: Bit manipulation
레지스터의 상태를 효과적으로 조작하기 위해 비트 연산을 사용한다.
올려준 소스파일 참조
  1. 특정 비트 켜져 있는지 확인
    if(State & BIT(X)) { /* action */ }
  2. 특정 비트 켜기
    State |= BIT(X) ;
  3. 특정 비트 끄기
    State &= ~BIT(X) ;
  4. 특정 비트 토글 ( 0  1), (1  0)
    State ^= BIT(X)

## Slide 13: Programming exercise
Bit manipulation을 활용하여,
  1. LEDs의 초기값을 이진수로 10000000을 대입하고,
  2. LEDs 값을 오른쪽으로 1만큼 계속 shift하고,
  3. LEDs 값이 이진수로 00000001이 되었을때
  4. 역방향인 왼쪽으로 1만큼 계속 shift하고,
  5. LEDs 값이 초기값인 10000000이 되었을 때 다시 LEDs 값을 오른쪽으로 1만큼 계속 shift
  6. 위의 과정이 총 4번 반복되는 프로그램을 작성하시오.
  정답은 ?
    출력 순서 ?
      128, 64, 32, 16,…, 1, 2 ….
    <반드시 shift 연산자를 사용할 것>
    과제 제출 방법은 블랙보드 과제물에서 참고